## Slide 1: 第三章 程序的转换及机器级表示

## Slide 2: 主要内容
3.1 程序转换概述
3.2 IA-32指令系统概述
3.3 IA-32常用指令类型及其操作
3.4 C语言的机器级表示
3.5 复杂数据类型的分配和访问
3.6 越界访问和缓冲区攻击

## Slide 3
一、数据类型及其格式
IA-32指令系统中，操作数可以按存储方式分为：
      立即数
      寄存器操作数
      存储器操作数
  注：IA-32指令系统中，操作数被看作0/1序列。

## Slide 4
AT&T格式指令格式
Intel格式 | AT&T格式
MOV EAX, 0 | movl $0, %eax
ADD EAX, EBX | addl %ebx, %eax
INC ECX | incl %ecx
AT&T格式和Intel格式的汇编指令对比：
注：两者目的操作数和源操作数的顺序不同

## Slide 5
AT&T指令长度后缀
后缀 | 操作数 | 例子
b | 8位 | movb $0， %al,
w | 16位 | movw $0, buf
l | 32位 | movl $0, %eax
AT&T格式汇编指令，可以有操作数长度后缀：
注：若指令中有一个操作数是寄存器，则操作数长度已确定，长度后缀可省略

## Slide 6
二、寄存器组织

## Slide 7
三、寻址方式
1.主存储器
 | 主存 | 辅存
容量 | 小 | 大
存取速度 | 快 | 慢
价格 | 高 | 低

## Slide 8
1. 主存储器
主存贮器的基本存贮单位是“位”（bit）
每8位组合成一个“字节”
每相邻的两个字节称为“字”
相邻的四个字节称为“双字”
为了区别各个存贮单元，给每个单元编号，称为地址。

## Slide 9
地址
字节单元的编号，也称为物理地址

## Slide 10
大小端
低字节放低位，高字节放高位

## Slide 11
2.存储器物理地址的形成
早期的8086微处理：
20位地址总线，寻址范围：2^20 = 1M
与地址相关的寄存器均为16位(SP，BP，SI，DI)，寻址范围：2^16 = 64K
问题：如何通过16位寄存器访问1MB的内存
解决：将1M字节主存分段，每段最多64K字节
用CS、DS、SS、ES保存当前可用段的段首地址
计算物理地址时，应将段寄存器内容左移4位，然后再与偏移地址相加，得到待访问单元的物理地址。

## Slide 12
2.存储器物理地址的形成
PA = 段首址 * 16 + 偏移地址

## Slide 13
3.保护模式下的内存管理
80x86的寻址范围：
80x86地址总线32位，寻址范围4G
80x86通用寄存器32位，寻址范围也是4G
所以80x86的一个通用寄存器能够存放一个完整的32位地址

## Slide 14
3.保护模式下的内存管理
要为每个进程提供一个独立的4G大小的虚拟地址空间。逻辑地址空间（多个进程的地址空间总和）大于物理地址空间。采用分页机制来实现：
将物理地址映射到进程的逻辑地址空间上；
只有映射了物理内存的逻辑地址空间才能访问；
每次映射的物理内存不大，且用完后可释放，再重新映射到新的逻辑地址空间上，因此能够让多个进程同时运行；
分页由系统基于页目录和页表，自动完成

## Slide 15
3.保护模式下的内存管理

## Slide 16
特权级与分段机制
(1) 80x86有4个特权级：0,1,2,3（0级最高，3级最低），能够在虚拟内存的基础上实现进一步的内存保护机制

## Slide 17
特权级与分段机制
(2) 80x86通过分段机制来实现特权级的访问控制。
用“段选择符：EA”的形式表示逻辑地址，段选择符（16位）存放在段寄存器中，指向一个段描述符（64位）
用逻辑地址访问内存时，段选择符中的特权级需要高于段描述符中的特权级。

## Slide 18
特权级与分段机制
(3) 由逻辑地址生成物理地址的过程：
EA要小于“段界限 * 4K”。一般应用程序中，段基址为0，段界限为0FFFFFH。所以对线性地址的形成不产生影响。

## Slide 19
4.具体寻址方式

## Slide 20
4.具体寻址方式
(1)立即寻址
操作数直接存放在指令中，紧跟在操作码之后，它作为指令的一部分存放在代码段里，这种操作数称为立即数。
汇编格式：$n
功能：指令的下一单元的内容为操作数n，即：

## Slide 21
(1)立即寻址
例: movl $0x3064, %eax
目的操作数采用寄存器寻址，为寄存器eax。
源操作数采用立即寻址。即：

## Slide 22
(1)立即寻址
说明：
立即数只能作为双操作数指令的源操作数，不能作为目的操作数；
如：movl %ax, $100 ; error
立即数不能作为单操作数指令的操作数；
如：incl $50 ; error
立即数只有大小，没有类型，未分配内存单元；

## Slide 23
(2)寄存器寻址
在这种寻址方式中，指令所指明的寄存器中存放操作数
汇编格式：%R
功能：寄存器R的内容就是操作数。

## Slide 24
(2)寄存器寻址
例: incl %eax
操作数在EAX中。
执行前：EAX=12H
执行：EAX+1 → EAX。
执行后：EAX= 13H

## Slide 25
(2)寄存器寻址
例: add %ebx, %eax
EAX为目的操作数地址，EBX为源操作数地址。
执行前：EAX=1234H，EBX=5620H
执行： EAX+EBX→ EAX。
执行后：EAX=6854H，EBX=5620H
目的操作数、源操作数都是用寄存器寻址

## Slide 26
(2)寄存器寻址
说明：
采用寄存器寻址方式，指令执行速度快。特别是加法指令，如果目的操作数为AX，指令执行快一些。
采用寄存器寻址方式，目的、源操作数类型必须一致。如：movw %bx, %ah; ERROR

## Slide 27
(3)直接寻址
直接寻址方式中，操作数的偏移地址就在指令操作码后面，而操作数则存放在内存中。
汇编格式：EA
或：地址表达式
功能：指令下一字单元的内容是操作数的偏移地址。

## Slide 28
(3)直接寻址
段基址为0时，EA等于操作数的线性地址。
操作数的线性地址到物理地址的转换，由系统自动完成。
因此在实际应用中，只需要着重考虑操作数的偏移地址。

## Slide 29
(3)直接寻址
例: movl 0x2000, %eax
执行前：（0x2000）= 1234H
执行： （2000H）→ EAX
执行后：EAX= 0x1234

## Slide 30
(3)直接寻址
说明：
“EA”格式表示的操作数无类型。
“地址表达式”格式中，若还有变量，则表示的操作数有类型。
例：
movw 0x20, %ax ; 源操作数无类型
movw %ax, buf ; 目的操作数为直接寻址，其中buf为已定义的字类型的变量。则目的操作数有类型

## Slide 31
(4)寄存器间接寻址
操作数的偏移地址在寄存器中，而操作数则在存贮器中。
格式：(%R)
功能：R的内容为操作数的偏移地址EA

## Slide 32
(4)寄存器间接寻址
操作数的偏移地址在寄存器中，而操作数则在存贮器中。
格式：(%R)
功能：R的内容为操作数的偏移地址EA

## Slide 33
(4)寄存器间接寻址
R可以是EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP、ESP之一。EBP和ESP默认所指的段为堆栈段。

## Slide 34
(4)寄存器间接寻址
例:
mov (%esi), %eax
假定执行前：EAX= 5，ESI=1000H，（1000H）=50A0H。

## Slide 35
(4)寄存器间接寻址
执行：（1000H）→ EAX
执行后：EAX=50A0H，ESI、DS、（1000H）不变。

## Slide 36
(4)寄存器间接寻址
说明：
当R是EBP、ESP, 则操作对象在堆栈段中；
当R为其他寄存器，则操作对象在数据段中。
此种寻址无类型

## Slide 37
(5)变址寻址
操作数的偏移地址EA是指令中指明的寄存器的内容与指令中给出的位移量之和。操作数在存贮器中。
汇编格式：X(%R) (或：X(, %R, S))
功能：R的内容与X相加，和为操作数的偏移地址EA。

## Slide 38
(5)变址寻址
寄存器的选择同寄存器间接寻址一样，可以用EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP、ESP之一。EBP和ESP所指的段默认为堆栈段。

## Slide 39
(5)变址寻址
例: movl count(%esi), eax//應該用%eax?
源操作数采用变址寻址方式。操作数EA=ESI + COUNT。
假定执行前：ESI=2000H，COUNT=3000H，EAX=0，（5000H）=1234H。

## Slide 40
(5)变址寻址
执行：（0x5000）→ EAX
执行后：EAX= 0x1234，ESI、DS、（5000H）内容不变。

## Slide 41
(5)变址寻址
采用变址寻址可以方便地访问数组中的任一元素，使得编程更加方便。
例：一唯数组a，其存放如图所示。

## Slide 42
(5)变址寻址
访问数组元素的源码如下：
; 定义数据段：
.section .data
count .byte a0, a1,…, an
.section .text
...
mov offset count, %ebx
; 若要将a8放到ah中，可用：
movb 8(%ebx), %ah
; 若要将第 i 个元素放到AH中，可用：
movb i(%ebx), %ah
...

## Slide 43
(5)变址寻址
说明：
段属性问题
X为常数或数值表达式时，操作对象的段由R决定
X为变量或标号时，操作数对象所在的段就是变量或标号所在的段。
类型
当X为常量时，此种寻址无类型；
当X为含有变量或者标号的表达式时，则有类型。
如： movw buf(%ebx), %cx;
若BUF是已定义的字类型变量， buf(%ebx)类型为字类型。
若BUF定义为字节类型，则buf(%ebx)与%cx类型不一致。

## Slide 44
(6)基址加变址寻址
操作数的偏移地址EA是指令中指定的基址寄存器内容、变址寄存器内容及位移量X三者之和。操作数存放在主存之中。
格式：X(%BR, %IR, S)
功能：BR的内容加上IR * S，再加上X，得到操作数的偏移地址。也就是：EA =BR+IR*S + X。

## Slide 45
(6)基址加变址寻址
其中：BR表示基址寄存器，IR表示变址寄存器。BR和IR可以是EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP、ESP之一。
若BR为空，则简化为变址寻址。
基址寄存器决定操作数所在的段。如果选用EBP或ESP，则操作数在堆栈段中；否则操作数在数据段中。

## Slide 46
(6)基址加变址寻址
例： movw mask(%ebx, %esi, ), %ax; mask为一个符号常量
源操作数采用基址加变址寻址，EA = EBX + ESI + mask
执行前：EBX=0x2000，ESI= 0x1000，MASK= 0x250，（0x3250）= 0x1234。

## Slide 47
(6)基址加变址寻址
执行：（3250H）→ AX
执行后：AX=0x1234，EBX、ESI、DS、（0x3250）不变。

## Slide 48
(6)基址加变址寻址
说明：
段的默认情况：当X为常数时，BR为BP默认段为SS,其它默认段为DS。操作数无类型。
当X为变量或标号表达式时，操作对象所在的段就是变量或标号所在的段。操作数有类型，且与变量或标号类型相同。

## Slide 49
带有比例因子的寻址方式
X(%BR, %IR, S)
(1) 只在变址寄存器IR上可以加比例因子S
(2) 比例因子S可以为1，2，4，8
CPU提供的指令和寻址方式，需要能够将高级语言翻译成高效的机器代码。

## Slide 50
带有比例因子的寻址方式
例：
movw buf(%ebx, %esi, 2), %ax
则EA = EBX + 2 * ESI + BUF的偏移地址

## Slide 51
(7)寻址方式的有关问题

## Slide 52
(7)寻址方式的有关问题
某些指令的执行要涉及到缺省的操作数，其寻址方式也是隐含的。
例： cbw
隐含源和目的操作数。源操作数为AL,寄存器寻址；目的操作数为AX,寄存器寻址。
双操作数指令中，源和目的操作数不能同为存储器寻址方式
例： movb (%esi), (%edi) ; ERROR
addl 10(%ebx, %edi, 4), count ;ERROR

## Slide 53
(8)寻址方式举例
例：已知数据段定义和存储示意图如下：
#
.section .data
buf: .byte 10, 20, 40, 80, 30
buf1: .byte 0, 0, 0, 0, 0
1)分别利用直接寻址，寄存器间接寻址，变址寻址和基址加变址寻址，将该段中BUF+3单元中的内容送到AL中。

## Slide 54
(8)寻址方式举例
1)分别利用直接寻址，寄存器间接寻址，变址寻址和基址加变址寻址，将该段中BUF+3单元中的内容送到AL中。
a) 直接寻址
mov buf(3), %al
b) 寄存器间接寻址
lea buf(3), %ebx ;将 BUF+3相对于段首地 址的偏移地址EA=3 送入BX中
mov (%ebx), %al
c) 寄存器变址寻址
leal buf, %ebx
movb 3(%ebx), %al
d) 基址加变址寻址
leal buf, %ebx
movl $3, %esi
movb (%ebx, %esi, ), %al

## Slide 55
(8)寻址方式举例
2)利用寄存器间接寻址，变址寻址和基址加变址寻址，将BUF为首址的连续字节单元的内容分别送到以BUF1为首址的连续字节单元中。
a) 寄存器间接寻址
…
leal buf, %esi
leal buf1, %edi
movl $5, %ecx
l1:
movb (%esi), %al
movb %al, (%edi)
inc %esi
inc %edi
dec %ecx
jnz l1
…
b) 变址寻址
…
movl $0, %esi
movl $5, %ecx
l1:
movb buf(%esi), %al
movb %al, buf1(%esi)
inc %esi
dec %ecx
jnz l1
…
c) 基址加变址寻址
…
leal buf, %ebx
leal buf1, %ebp
movl $0, %esi
movl $5, %ecx
l1:
movb (%ebx, %esi, 1), %al
movb %al, (%ebp, %esi, 1)
inc %esi
dec %ecx
jnz l1
…

## Slide 56
(8)寻址方式举例
2)利用寄存器间接寻址，变址寻址和基址加变址寻址，将BUF为首址的连续字节单元的内容分别送到以BUF1为首址的连续字节单元中。
说明：
存器间接寻址，变址寻址和基址加变址寻址都能用来传送一片连续存储区的内容。
a),b),c)三种连续寻址中，b)的寻址最直观，可读性最好。

## Slide 57
5.常量和变量的定义
汇编程序的语句中具体的操作数，可以分为常量和变量两种：
表达式：由常数、寄存器、标号、变量加上运算符构成的式子

## Slide 58
(1)常量
常量：汇编时已有确定数值的量。
用途：赋值、作立即数、位移量。
表达式：由常数、寄存器、标号、变量加上运算符构成的式子

## Slide 59
符号常量的定义
等价伪指令 .equ
等号伪指令 =
使用：定义后直接引用符号名。
注意：
符号常量不分配存贮单元，只建立等价代换关系, 可出现在任何段。
用.equ语句定义的符号常量在该程序中不能再重新赋值，而用“=”定义的符号常量可多次重新赋值，使用时，以最后一次定义的值为准。

## Slide 60
(2)数值表达式
常量与运算符组成的式子。数值表达式在汇编期间进行运算，结果为常量。
算术运算
+、–、*、/、MOD(模除, 取余数)、
SHR(右移)、SHL(左移)。
逻辑运算
逻辑乘 AND (与)，逻辑加 OR (或) ，按位加 XOR (异或) ，逻辑非 NOT (非)

## Slide 61
(2)数值表达式
关系运算
相等 EQ、不等 NE、小于 LT、大于 GT、小于等于 LE、大于等于 GE
运算结果：关系不成立，结果为0；关系成立，结果为–1（0FFFFH）。

## Slide 62
(3)变量
数据段或附加数据段中一个数据存贮单元的名字, 是这个存储单元的地址的符号表示。可代表一批存储单元的首址。

## Slide 63
1) 变量的属性
段属性：定义变量所在段;
偏移地址：该变量所占存储单元到所在段的段首址的字节距离;
类型：类型是指存取该变量中的数据所需要的字节数, 变量的类型由定义该变量时所使用的伪指令确定;

## Slide 64
2) 变量的定义
格式: [变量名:] 变量定义伪指令 表达式[，…]
变量定义伪指令：
伪指令 | 数据类型
.ascii | 文本字符串
.asciiz/.string | 以0结尾的文本字符串
.byte | 8位字节变量
.word/.short/.hword | 16位字变量
.long/.int | 32位双字变量
.quad | 64位四字变量
.octa | 128位八字变量
.float/.single | 32位单精度浮点数
.double | 64位双精度浮点数

## Slide 65
2) 变量的定义
格式: [变量名:] 变量定义伪指令 表达式[，…]
表达式：
a) 数值表达式
b) ASCII字符串
c) 地址表达式
上述(a)～(c)组成的系列，各表达式之间用逗号隔开。

## Slide 66
3) 示例
数据段定义如下：
# var_def.s
.section .data
msg: .ascii “abc”, “123”, “\n\0”
.equ con, 0x500
a1: .word 0xffaa
mark = 0x100
b1: .long 1122
buf: .byte 1, 2, 3, ‘1’, ‘a’
d1: .long b1
请画出数据段中的数据在主存中的存储形式。

## Slide 67
3) 示例

## Slide 68
3) 示例
在上例中分别执行语句后AL的结果。
movb buf, %al ; %al = 0x01
movw buf + 2, %ax ; %ax = 0x3103
指令 mov buf, %edx 是否正确？
正确，执行 movl buf, %edx
注意：
伪指令EQU及“=”不分配存贮单元；
使用直接寻址方式时，变量的类型必须与指令的要求相符；

## Slide 69
(4)地址表达式
由变量、标号、常量、寄存器(名加括号)及一些运算符(数值表达式的运算符和特殊运算符)所组成的有意义的式子。
地址表达式也具有段、EA、类型等三个属性。
简单的地址表达式：直接寻址、间接寻址、变址、基址加变址等。

## Slide 70
(4)地址表达式
取偏移地址
$地址表达式
功能：分离出变量、标号的偏移地址。
例：
movl $buf, %esi
将变量buf的偏移地址，传送到esi中
$buf是一个常量

## Slide 71
(4)地址表达式
当前即将分配的地址
功能：表示汇编程序当前即将分配的地址
格式：.
例:
.section .data
buf: .ascii “12345”
con = . - buf
“.“表示当前即将分配的地址，“. - buf”表示当前地址减去buf的偏移地址，结果即为变量buf的字节长度
“. - buf”在汇编时计算，结果为一个常数值

## Slide 72
(4)地址表达式
填充伪指令
格式：.fill repeat, size, value
功能：使用初始值，重复repeat次填充size个字节
例：
.fill 10, 2, 0x5656
分配20个字节，用word值0x5656，填充10次。

## Slide 73
小结
主存物理地址的形成
寻址方式
常量和变量的定义
  内存示意图

## Slide 74
小结
寻址方法
立即寻址方式
寄存器寻址方式
直接寻址方式
寄存器间接寻址方式
变址寻址方式
基址加变址寻址方式

## Slide 75: 练习题
见习题3.docx